ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на специализиран софтуер за статистически изчисления и оптимизации на топлопреносната мрежа и провеждане на специализирано обучение”

2016 г.

І. Описание на софтуера:

Софтуер за статистически изчисления на системи от предварително изолирани тръби и всякакви видове надземни триизмерни топлофикационни тръби– sisKMR (последна актуализирана версия) или еквивалент.

ІІ. Изисквания към софтуера:

- Общи изисквания

  - Да предоставя възможност за статически изчисления на  подземни и надземни топлопроводни трасета

  - Заложеният изчислителен алгоритъм да е в съответствие с изискванията на следните международни стандарти или еквивалентни на тях, или други, въвеждащи  тези стандарти, а именно:

    - EN 13941:2009+A1:2010

    - EN 13480

    - AGFW FW 401

    - ASME and AD-S2

    - ASME and AD2000-S2

  - Възможност за избор на клас на проекта, опредeлящ вида на изчисленията

  - Windows 7x86, Windows 7x64, Windows 8x86, Windows 8x64, Windows 10x86 и Windows 10x64 съвместимост.

- Входни данни

  - Избора на система

- стандартни предварително изолирани системи

- предварително оразмеряване на предварително изолирани тръби

- двуизмерна система с оптимизация на дължината на възглавниците

- общи системи

  - Изчислителен модел

- Изчислителен стандарт

- Цикли на натоварване

- Категория на топлопровода

  - Данни за тръбата

- номинален диаметър

- външен диаметър

- вид и дебелина на изолационния слой

- дебелина на стената на тръбата

- вид на материала - марка стомана, модул на еластичност, коефициент на термично разширение, граница на провлачване, якост на опън

- маса на тръбата

  - Експлоатационни данни

- максимална и минимална работна температура

- максимално работно налягане

  - Геотехнически данни

- вид на почвата

- дълбочина на полагане на тръбопровода

- сила на триене между тръбата и почвата

- ниво на подпочвените води

- видът на запълващия материал и начинът и степента на уплътняване на почвата,

  - Данни за конфигурацията на трасето

- прави тръби

- колена

- тройници / разклонения

- редукции

- дъна

  - Данни за околната среда

- натоварвания, предизвикани от движение на транспортни средства, ветрово и сеизмично натоварване

- Изходни данни

  - Резултати от изчисления на усилията, моментите и изместванията, дължащи се на комбинациите от действия

  - Резултати от изчисленията на напреженията (и удълженията). Анализ на напречното сечение

  - Проверка на изчислените усилия, напрежения и деформации при граничните стойности

  - Оценка

  - Възможност за печат на направените изчисления

  - Възможност за печат на отделните участъци ли цялото трасе

ІІІ. Доставка и инсталация на софтуера. Право на ползване (лицензи). Поддръжка и актуализация.

- Софтуерът може да бъде на български или на английски език и следва да може да се инсталира на три работни места (станции) с три USB донгъл устройства (хардуерно заключване);

- Изпълнителят следва да достави инсталационен пакет за инсталация на софтуера на три работни места (станции) на CD/DVD носител на български или на английски език, както и три USB донгъл устройства (хардуерно заключване) за ползване на софтуера на три работни места (станции) в срок от 7 дни, считано от датата на получаване на авансовото плащане по договора за обществената поръчка.

- Инсталацията ще се извършва от технически лица на „Топлофикация София” ЕАД в съответствие с предоставено от изпълнителя Ръководството за инсталация.

- Изпълнителят следва да предостави на Възложителя право на ползване (лицензии) за 3 работни места (станции) с три USB донгъл устройства (хардуерно заключване), както и online поддръжка и актуализация на софтуера на български или на английски език за срок от 12 месеца, считано от датата на инсталацията.

IV. Допълнителни услуги – обучителен курс.

Описание:

Провеждане на специализирано обучение на три технически лица от „Топлофикация София” ЕАД за работа с доставените софтуерни продукти.

Изисквания към обучението:

- Цел на обучението: запознаване със софтуерното приложение и техническите възможности на доставеният софтуер и придобиване на практически опит;

- Обхват на обучението. Обучението ще включва:

- Придобиване на основни познания за работа със софтуера;

- Придобиване на основни познания за статични изчисления на предварително изолирани тръбни системи

- Прилагане на свързаните с тях стандарти

- Входни данни и изчисления на стандартни предварително изолирани тръбни системи

- Входни данни и изчисления в локални 3d координатни системи.

- Разяснения към изчислителния доклад, графики и диаграми.

- Място, срок и продължителност на обучението.

Обучението ще бъде проведено в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД в 14-дневен срок считано от датата на инсталацията на софтуера. Продължителността на обучителния курс ще бъде два работни дни, определени допълнително от страните по договора за обществена поръчка, всеки ден от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

- Обучението ще бъде проведено на български или на английски език.

- След приключване на обучението, следва да бъдат издадени 3 сертификата за проведеното обучение от изпълнителя на български или на английски език.

V. Доказателства за съответствие с поставените изисквания за софтуера.

За доказване на съответствието с изискванията по настоящата техническа спецификация, участниците са длъжни да представят на български или на английски език, като приложения към техническото си предложение:

1. Проспект, съдържащ описание на софтуера;

2. Демо-версия на софтуера, представящ неговите възможности и съответствие с поставените от Възложителя изисквания.