ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предаване на данни в реално време за производството на топлинна и електрическа енергия от съоръженията в ТЕЦ ,,София” към електроенергиен системен оператор

Технико-икономическите показатели за пресмятане на режимните фактори на количеството комбинирана ел. енергия, произведена от инсталации за комбинирано производство на топлинна и ел. енергия и журнални форми на ,,Производствено технологичен отдел”.

Пресмятане на:

- Топлинната енергия на водогрейни котли (ВК) №1,2,3,4 и 6;

- Некомбинирана топлинната енергия на РОУ 100/2 ata;

- Полезна некомбинирана топлинната енергия на РОУ 100/2 ata;

- Некомбинирана топлинната енергия на БРОУ 100/13 ata –изток, запад, юг;

- Полезна некомбинирана топлинната енергия на БРОУ 100/13 ata –изток, запад, юг;

- Комбинирана топлинна енергия на изхода на ТГ 8 и полезна;

- Комбинирана топлинна енергия  пароотбор 8/13 ata на ТГ9 и полезна;

- Комбинирана полезна топлинна енергия на Бойлер Кондензатора (БК) на ТГ9;

- Парни собствени нужди на централата – баланс;

- Брутна топлинна енергия на парогенератори ПГ 6,7,8,9;

- КПД на ПГ 6,7,8,9;

- Материален баланс на централата:

- Горивен баланс на централата;

- Полезна комбинирана топлинна енергия на изхода на ТГ 8А;

- Ефективност на инсталацията ТГ8/8А;

- Ефективност на инсталацията ТГ9;

- Пресмятане на икономия на гориво – комбинирано производство спрямо разделно по инсталации (Делта F):

  - ТГ8/8А;

  - ТГ9.

Забележка :

Всички параметри се пресмятат в реално време и се интегрират за час, денонощие (започващо от 07 часа до 07 часа на следващия ден) , месец и година. Попълват се журнали от съответните архиви.

Всички изчисления се извършват на база температури, налягания, разходи и енталпии по отделните съоръжения и отделните флуиди:

- прегрята пара;

- наситена пара;

- вода;

- кондензат;

- гориво.